Приложение №2

к Договору подряда №________

от____________________2021г.

СОГЛАСОВАНО:                                                                                    УТВЕРЖДАЮ:

Подрядчик						                          Генеральный директор

ООО «Ресурс»

__________Р.Н.Байгуллов

____________							           «___»__________ 2021 г.

Объект: Склад сырьевой серной кислоты ООО «Ресурс».

Ведомость

объема ремонтно-строительных работ

Техническое перевооружение склада сырьевого серной кислоты ООО "Ресурс", пр-кт Автостроителей, д. 78, г. Димитровград, Ульяновская обл.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | Раздел 1. Устройство площадки слива серной кислоты и автоцистерн |
| 1 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | тн | 0,104 |
| 2 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 (100 м3 бетона и железобетона в деле) | 100 м3 | 0,205 |
| 3 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) | м3 | 14,5 |
| 4 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,00726 |
| 5 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений | 100 м3 | 0,01312 |
| 6 | Установка металлических решеток приямков (1 т металлических изделий) | тн | 0,001 |
| 7 | Решетка РВ 950х950х60 (шт) | шт | 1 |
| 8 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 | 100 м3 | 0,108 |
| 9 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) (м3) | м3 | 10,96 |
| 10 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 | 100 м3 | 0,0011 |
| 11 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) | м3 | 0,1117 |
| 12 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | тн | 0,4765 |
| 13 | Болты анкерные | тн | 0,1032 |
| 14 | Сталь листовая горячекатаная низколегированная марки Ст09Г2С толщиной 10-20 мм | тн | 0,3733 |
| 15 | Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры до 25 мм | 100 шт. стыков | 17,3 |
| 16 | Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов | 100 м3 | 0,203 |
| 17 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) | 100 м2 | 0,7013 |
| 18 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0,198 |
| 19 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,488 |
| 20 | Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм эпоксидно-полиамидных | 100 м2 | 0,488 |
| 21 | Оклейка поверхностей стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой | 1 м2 | 58 |
| 22 | Оклейка поверхностей стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, последующие слои | 1 м2 | 58 |
| 23 | Фторопластовая стеклоткань типа ТСФ-А | 1 м2 | 116 |
| 24 | Шпатлевка поверхностей замазкой «Арзамит-5» | 100 м2 | 0,488 |
| 25 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5» плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм | 1 м2 | 58 |
| 26 | Плитка кислотоупорная керамическая ПП-6-S30 | 1 м2 | 52,5 |
| 27 | Плитка кислотоупорная керамическая ПП-6-S20 | 1 м2 | 5,5 |
|  | Устройство навеса автомобильной площадки |  |  |
| 28 | Изготовление металлических конструкций: Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу | тн | 5,301 |
| 29 | Колонны со связями | тн | 5,301 |
| 30 | Двутавр горячекатанный с параллельными гранями полок 20К1, ст. 099Г2С | тн | 0,913 |
| 31 | Двутавр горячекатанный с параллельными гранями полок 20К2 , ст. 099Г2С | тн | 1,267 |
| 32 | Швеллер 8П, ст. 099Г2С | тн | 0,551 |
| 33 | Прокат листовой горячекатанный, ст. 099Г2С, 10-20 мм | тн | 1,024 |
| 34 | Уголок равнополочный, ст. 099Г2С, 90х90х8 | тн | 0,16 |
| 35 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0,6912 |
| 36 | Профнастил Н57-750-0.7, С2235 | тн | 0,71 |
| 37 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | тн | 0,018 |
| 38 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | тн | 0,013 |
| 39 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) | тн | 0,108 |
| 40 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий ограждений | 10 тн | 0,85473 |
| 41 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 | 174,11 |
| 42 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-059 | 100 м2 | 3,48 |
| 43 | Отвердитель № 3 | тн | 0,001448 |
| 44 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-759 | 100 м2 | 5,22 |
| 45 | Отвердитель № 3 | тн | 0,002778 |
| 46 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 | 100 м2 | 3,48 |
| 47 | Лак ХС-724 | тн | 0,08 |
|  | Монтаж трубопровода и технологического оборудования |  |  |
| 48 | Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | тн | 0,036 |
| 49 | Уголок 50х50х4 | кг | 3,05 |
| 50 | Лист Б-ПН-0 5х100х100, ст. 3 сп | 1 м2 | 1 |
| 51 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм | 100 м | 0,4 |
| 52 | Труба 57х3.5 мм ст. 12Х18Н10Т | м | 40 |
| 53 | Отвод стальной 90 Ду 57х3.5 мм ст. 12Х18Н10Т Отвод стальной 90 Ду 57х3.5 мм ст. 12Х18Н10Т | шт | 2 |
| 54 | Тройник 57х3.5 -76х3.5 ст. 12Х18Н10Т | шт | 3 |
| 55 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм | шт | 1 |
| 56 | Клапан запорный мембранный футерованный 15ч75п2 Дн50 PN10 фланцевый с электроприводом | шт | 1 |
| 57 | Ревизия клапана обратного, с ручным приводом на условное давление до 6,3 МПа, диаметр условного прохода до 80 мм | шт | 1 |
| 58 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт | 6 |
| 59 | Клапан 15ч75п2 запорный мембранный футерованный фторопластом DN 50 PN 16 | шт | 5 |
| 60 | Клапан 15ч75п2 запорный мембранный футерованный фторопластом DN 80 PN 16 | шт | 1 |
| 61 | Ревизия клапана обратного, с ручным приводом на условное давление до 6,3 МПа, диаметр условного прохода до 50 мм | шт | 6 |
| 62 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (1 соединение) | шт | 2 |
| 63 | Фланец 1-80-16 ст. 12Х18Н10Т | шт | 3 |
| 64 | Заглушка фланцевая АТК 24.200.02-90 нержавеющая ст. 12Х18Н10Т Ру-16 Ду-80 | шт | 1 |
| 65 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм | шт | 5 |
| 66 | Фланец 1-80-16 ст. 12Х18Н10Т | шт | 8 |
| 67 | Заглушка фланцевая АТК 24.200.02-90 нержавеющая ст. 12Х18Н10Т Ру-16 Ду-50 | шт | 2 |
| 68 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,03 т | шт | 1 |
| 69 | Устройство для подключения рукава автоцистерны 12Х18Н10Т | шт | 1 |
|  | Раздел 2. Электромонтажные работы и автоматизация технологии производства |  |
| 70 | Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м | 2,22 |
| 71 | Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,17 |
| 72 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х6+1х4 , 0.66 | м | 12 |
| 73 | Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,04 |
| 74 | Шкаф управления и регулирования | шкаф | 1 |
| 75 | Шкаф управления ГРАНТОР®для электрифицированных задвижек АЭП 40-002-54-11З | шт | 1 |
| 76 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3 | шт | 5 |
| 77 | Посты управления кнопочные ПКЕ212-3 У3 | шт | 5 |
| 78 | Установка светильников с лампами люминесцентными | 1 светильник | 23 |
| 79 | Сталь полосовая 40х4 мм | тн | 0,02898 |
| 80 | Отвод 90 CEPEX ПВХ d25 | шт | 23 |
| 81 | Светильник стойкий к агрессивным средам светодиодный 27 Вт | шт | 23 |
| 82 | Затягивание провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 2,13 |
| 83 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 200 |
| 84 | Труба из полипропилена PN 25/40 | м | 3 |
| 85 | Трубки защитные гофрированные | м | 10 |
| 86 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0,6 |
| 87 | Заземление оборудования центральное | шт | 6 |
| 88 | Полоса стальная горячекатанная 4х40-В-Ш ст3кп | м | 20 |
| 89 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 6 |
| 90 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,06 |
| 91 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 6 |
|  | Подключение датчиков - газоанализаторов |  |  |
| 92 | Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м | 0,75 |
| 93 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,6 |
| 94 | Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,005 |
| 95 | Кабель контрольный | м | 70 |
| 96 | Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина: 2 м | 100 м | 0,6 |
| 97 | Кабель-канал (короб) <Электропласт> 60x60 мм | м | 60 |
| 98 | Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем при атмосферном давлении, масса до 10 кг | шт | 2 |
| 99 | ДАХ-М-05-SO2-20 электрохимический датчик загазованности, IP65, цифровая индикация, не искробезопасная цепь (шт) | шт | 2 |
| 100 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6 | шт | 2 |
| 101 | Сигнализатор светозвуковой ВС-3-24В | шт | 2 |
| 102 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт | 4 |
| 103 | Блок питания и сигнализации БПС-21М-2Ц | компл. | 1 |
| 104 | Прибор аварийной сигнализации и блокировки ПАС-01 | компл. | 1 |
| 105 | Блок питания БП60Б-Д4-24 | шт | 1 |
| 106 | Блок зажимов БЗН24 на 10 клемм | шт | 1 |
| 107 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0,5 |
| 108 | Заземление оборудования центральное | шт | 8 |
| 109 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 8 |
| 110 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,08 |
| 111 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 8 |
| 112 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 | 1 система | 1 |
|  | Подключение датчиков уровня |  |  |
| 113 | Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м | 1,3 |
| 114 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,6 |
| 115 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,09 |
| 116 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,04 |
| 117 | Кабель-канал (короб) <Электропласт> 25x25 мм | м | 60 |
| 118 | Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем при атмосферном давлении, масса до 10 кг | шт | 2 |
| 119 | Сигнализатор МС-ПА-6В-1Р-ГС(ВЗ) | компл. | 1 |
| 120 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6 | шт | 10 |
| 121 | Датчик уровня поплавковый магнитный ПМП-117 | шт | 2 |
| 122 | Сирена сигнальная ВС-2-12В взрывозащитная | шт | 1 |
| 123 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3 | шт | 2 |
| 124 | Посты управления кнопочные ПКЕ212-3 У3 | шт | 2 |
| 125 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт | 1 |
| 126 | Блок зажимов БЗН24 на 10 клемм | шт | 1 |
| 127 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0,5 |
| 128 | Заземление оборудования центральное | шт | 12 |
| 129 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 12 |
| 130 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,12 |
| 131 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 12 |

| Зам.ген.директора по производственной деятельности В.Ю.Веденин Главный инженер Ю.Д.Тимирзин |  |  |
| --- | --- | --- |